تمرین درس علم مواد – سری  سوم

سوال 1) یکی از روش های خالص سازی گاز هیدروژن عبور دادن این گاز از یک ورق پالادیومی است. فرض کنید گاز هیدروژن در دمای 500 درجه سانتی گراد از یک ورق پالادیومی به مساحت 0.20 m2 و ضخامت 5 میلی متر در حال عبور است. با فرض ضریب نفوذ گاز هیدروژن برابر   1.0 x 10-8 m2/s وزن هیدروژن عبور کرده از این ورق در هر ساعت را محاسبه کنید. غلظت هیدروژن در دو سمت ورق پالادیومی برابر 2.4 و 0.6 کیلوگرم است. فرض کنید نفوذ در شرایط پایا انجام می شود.

سوال 2) یک ورق فولادی به ضخامت 1.5 mm در دمای 1200 درجه سانتی گراد در یک اتمسفر نیتروژن قرار دارد. ضریب نفوذ نیتروژن در فولاد در این دما برابر 6 x 10 -11 m2/s است. شار نیتروژن عبور کرده از این ورق فولادی1.2 x 10-7 kg/m2-s است. غلظت نیتروژن در یک سمت این ورق فولادی برابر 4 kg/m3 است. در چه فاصله ای از سطح غلظت نیتروژن به میزان 1 kg/m3 می رسد؟ فرض کنید پروفیل غلظت یک پروفیل خطی است.

سوال 3) فرض کنید یک فولاد با میزان کربن 0.2 درصد وزنی تحت عملیات کربوره در دمای 1000 درجه سانتی گراد قرار گرفته است. زمان لازم برای این عملیات حرارتی جهت رسیدن مقدار کربن در فاصله 2 میلی متری از سطح به میزان 0.45 درصد وزنی را محاسبه کنید. غلظت کربن در سطح برابر 1.3 درصد وزنی است (از داده های جدول زیر جهت به دست آوردن ضریب نفوذ استفاده کنید).

سوال 4) ضریب نفوذ کربن در آهن با شبکه BCC  تقریبا 100 برابر ضریب نفوذ کربن در شبکه کریستالی FCC است. در مورد دلیل این اختلاف توضیح دهید.